## Slide 1
PGIRASA: GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
Capacitación Gestión HSEQ
Notes: Bienvenida. Esta capacitación explica cómo funciona el PGIRASA, el Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y Otras Actividades, con base en la Resolución 591 de 2024.

## Slide 2
Objetivos de la capacitación
Gestión HSEQ | Capacitación PGIRASA: gestión integral de residuos
2
Entender
Qué es el PGIRASA y por qué lo exige la Resolución 591 de 2024.
Separar bien
Clasificar los residuos con el código de colores.
Manejar con seguridad
Cortopunzantes y medicamentos vencidos.
Conocer el ciclo
Desde que se genera el residuo hasta su entrega al gestor.
Recibir a los pacientes
Estrategia «Punto Seguro» para cortopunzantes.
Comprometerme
Cumplir cada paso y reportar a tiempo.
Notes: Seis objetivos. Al final, cada persona debe saber separar un residuo, qué hacer con un cortopunzante y cómo se entregan los residuos al gestor.

## Slide 3
¿Qué es el PGIRASA?
Gestión HSEQ | Capacitación PGIRASA: gestión integral de residuos
3
PGIRASA
Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y Otras Actividades
Es el plan de la organización
Define cómo se separan, mueven, almacenan y entregan los residuos, y quién hace cada cosa.
Protege a las personas
Previene riesgos para la salud del personal, los pacientes y la comunidad, y cuida el ambiente.
Cumple la norma
Se elabora con la Resolución 591 de 2024 y hace las veces del plan de gestión de residuos peligrosos.
Notes: El PGIRASA es el documento que organiza toda la gestión de residuos. Se aplica en los centros de trabajo de la organización con servicios farmacéuticos y cubre desde la generación del residuo hasta la entrega al gestor autorizado.

## Slide 4
Marco normativo en el que se basa
Gestión HSEQ | Capacitación PGIRASA: gestión integral de residuos
4
Resolución 591 de 2024
Ministerios de Salud y de Ambiente. Adopta el Manual para la gestión integral de residuos de la atención en salud y otras actividades. Reemplaza la Resolución 1164 de 2002.
Decreto 780 de 2016
Decreto Único del sector salud. Compiló el Decreto 351 de 2014 sobre gestión de estos residuos.
Decreto 1076 de 2015
Decreto Único del sector ambiente. Reglas sobre residuos peligrosos y sus generadores.
Ley 1252 de 2008
Normas sobre residuos y desechos peligrosos: el generador es responsable de ellos.
Resolución 2184 de 2019
Código de colores para separar residuos en la fuente (modificada por la Resolución 1344 de 2020).
Otras normas
Resolución 1362 de 2007 (registro de generadores), Resolución 851 de 2022 (residuos electrónicos) y Resolución 312 de 2019 (seguridad y salud en el trabajo).
Los plazos de transición de la Resolución 591 de 2024 ya vencieron: hoy rige el nuevo Manual.
Notes: Norma principal: Resolución 591 de 2024, conjunta de los ministerios de Salud y de Ambiente. Deroga la Resolución 1164 de 2002; su plazo de transición de dieciocho meses ya terminó.

## Slide 5
El PGIRASA en un vistazo
Gestión HSEQ | Capacitación PGIRASA: gestión integral de residuos
5
Separar
En el lugar donde se genera
›
Mover
Hacia el almacenamiento
›
Almacenar
En un lugar seguro y cerrado
›
Entregar
Al gestor o al servicio de aseo
›
Registrar
Pesos, comprobantes y certificados
Gestión interna
Lo que hacemos dentro de la instalación
Gestión externa
Lo que ocurre fuera: recolección, transporte y disposición
Notes: La gestión integral tiene dos partes: la interna, que depende de nosotros dentro de la instalación, y la externa, que hacen los gestores y prestadores autorizados.

## Slide 6
PARTE 1
GESTIÓN INTERNA
Separar, mover y almacenar los residuos de forma segura.
Gestión HSEQ | Capacitación PGIRASA: gestión integral de residuos
6

## Slide 7
¿Qué residuos generamos?
Gestión HSEQ | Capacitación PGIRASA: gestión integral de residuos
7
No peligrosos
Peligrosos
Aprovechables
Papel, cartón, plástico y vidrio.
Orgánicos aprovechables
Restos de comida.
No aprovechables
Residuos de barrido, servilletas, papel higiénico, icopor y empaques metalizados.
Con riesgo biológico: cortopunzantes
Agujas, lancetas, jeringas, lapiceros de insulina y restos de ampolletas.
Tóxicos: medicamentos
Medicamentos vencidos o deteriorados y residuos de derrames o rupturas.
Un residuo peligroso nunca se mezcla con los no peligrosos.
Notes: Las dos grandes clases son los residuos no peligrosos y los peligrosos. En nuestra actividad, los peligrosos son los cortopunzantes y los medicamentos vencidos o deteriorados.

## Slide 8
Código de colores: ¿en qué caneca va?
Gestión HSEQ | Capacitación PGIRASA: gestión integral de residuos
8
BLANCA
Aprovechables
Plástico, papel, cartón y vidrio
VERDE
Orgánicos aprovechables
Restos de comida
NEGRA
No aprovechables
Barrido, servilletas, papel higiénico, icopor, empaques metalizados
ROJA
Peligrosos
Cortopunzantes y medicamentos vencidos o deteriorados
Notes: Código de colores de la Resolución 2184 de 2019 (modificada por la 1344 de 2020). Los residuos peligrosos con riesgo biológico y los medicamentos vencidos van en caneca y bolsa roja, rotuladas.

## Slide 9
Reglas para separar bien
Gestión HSEQ | Capacitación PGIRASA: gestión integral de residuos
9
¾
Llena hasta tres cuartas partes
Recipientes y bolsas se llenan máximo hasta ¾ de su capacidad.
NO
No compactes
Nunca compactes las bolsas con residuos peligrosos.
8 kg
Peso máximo de la bolsa
Una bolsa con residuos no debe pasar de 8 kg.
SÍ
Cierra con nudo
Sin ganchos ni cinta, y rotula la bolsa antes de ponerla en el recipiente.
1
Un residuo, una caneca
No mezcles peligrosos con no peligrosos ni con reciclables.
i
Ayudas visuales
Usa los avisos del código de colores en cada punto ecológico.
Notes: Reglas básicas de segregación en la fuente: llenado máximo a tres cuartas partes, no compactar bolsas peligrosas, peso máximo de 8 kg por bolsa y cierre con nudo.

## Slide 10
Rotula siempre: etiquetas y bolsas
Gestión HSEQ | Capacitación PGIRASA: gestión integral de residuos
10
Etiqueta del recipiente
• Símbolo del residuo: riesgo biológico para peligrosos, reciclaje para aprovechables
• Clasificación: qué residuo se puede depositar
• Área o servicio donde se genera
Rótulo de la bolsa
• Con marcador indeleble, antes de poner la bolsa en el recipiente
• Nombre y dirección del establecimiento
• Área o servicio que genera el residuo
• Responsable que lo diligencia
• Fecha de cierre de la bolsa
Notes: Toda caneca y toda bolsa de residuos peligrosos o aprovechables debe estar rotulada. Un residuo sin rótulo no se puede gestionar con seguridad.

## Slide 11
Movimiento interno de los residuos
Gestión HSEQ | Capacitación PGIRASA: gestión integral de residuos
11
En horas de menos circulación
Cuando hay menos usuarios, colaboradores y visitantes.
Lejos de lo limpio
No coincide con el movimiento de medicamentos, alimentos o materiales limpios.
Nada de mezclas
Peligrosos y no peligrosos no se mueven al mismo tiempo ni en el mismo contenedor.
Contenedores con tapa
Rígidos, lavables, identificados y sin ductos para evacuar residuos.
Con protección
Personal capacitado y con elementos de protección personal.
Lavado de manos
Al terminar, lavado de manos y bioseguridad.
Notes: Movimiento interno: llevar los residuos desde el lugar donde se generan hasta la unidad de almacenamiento, de forma segura y sin contaminación cruzada. Cada centro de trabajo define sus rutas y frecuencias en el Anexo 7.

## Slide 12
Almacenamiento interno seguro
Gestión HSEQ | Capacitación PGIRASA: gestión integral de residuos
12
Módulo técnico para residuos peligrosos
• Material resistente, lavable e impermeable
• Puerta con llave: solo entra personal autorizado
• Señalizado con el símbolo de riesgo biológico
• En un lugar de poca circulación, aislado de las áreas de atención
• Cada apertura, depósito y retiro se registra
Dentro del módulo
Caneca roja para medicamentos vencidos y derrames
Recipientes sellados de cortopunzantes
Recipientes de cortopunzantes entregados por pacientes
Notes: El módulo técnico de almacenamiento temporal es exclusivo para residuos peligrosos y lo maneja solo el personal designado. Cada centro de trabajo documenta sus unidades de almacenamiento en el Anexo 5.

## Slide 13
Medicamentos vencidos y de control especial
Gestión HSEQ | Capacitación PGIRASA: gestión integral de residuos
13
Vencidos o deteriorados
• Prevenir: rotar los medicamentos próximos a vencer para que no se vuelvan residuo
• Inutilizar empaques, envases y rótulos antes de desecharlos
• Depositar en bolsa roja rotulada con el tipo de residuo
• Entregar al gestor autorizado en la siguiente recolección
De control especial
• Manejo diferente: se guardan en recipiente hermético y rotulado
• Registro en el libro oficial de control
• Destrucción: no la hace la organización; la realiza la autoridad sanitaria o el gestor autorizado
• Acta de destrucción firmada
Notes: Los medicamentos vencidos se gestionan como residuos peligrosos. Los de control especial tienen un procedimiento propio de custodia y destrucción con la autoridad competente.

## Slide 14
Limpieza y sanitización de recipientes
Gestión HSEQ | Capacitación PGIRASA: gestión integral de residuos
14
1
Limpia
Retira los residuos sueltos y lava por dentro y por fuera con agua y detergente o desinfectante.
2
Enjuaga y seca
Enjuaga con agua limpia y deja secar al aire o con un paño limpio.
3
Cambia la bolsa
Coloca una bolsa nueva, ajustada y del mismo color del recipiente.
4
Limpia el área
Recoge lo derramado, limpia el lugar y lava los utensilios de aseo.
Si hay un derrame, se atiende según el plan de contingencias y luego se desinfecta el recipiente y la superficie.
Notes: Procedimiento general de limpieza y sanitización de recipientes y unidades de almacenamiento, para evitar la contaminación cruzada.

## Slide 15
¿Qué tan grande es el generador?
Gestión HSEQ | Capacitación PGIRASA: gestión integral de residuos
15
Según los kilos de residuos peligrosos que se generan cada mes
Micro
< 10 kg al mes
Pequeño
10 a 99 kg al mes
Mediano
100 a 999 kg al mes
Grande
1.000 kg o más al mes
La categoría define las exigencias: por ejemplo, quién lidera el plan, la unidad de almacenamiento y la frecuencia de recolección.
Notes: La clasificación como generador se calcula con el promedio de los últimos seis meses de residuos peligrosos pesados. Cada centro de trabajo la registra en el Anexo 3.

## Slide 16
PARTE 2
GESTIÓN EXTERNA Y SEGUIMIENTO
Entregar con seguridad, registrar y verificar.
Gestión HSEQ | Capacitación PGIRASA: gestión integral de residuos
16

## Slide 17
¿A dónde va cada residuo?
Gestión HSEQ | Capacitación PGIRASA: gestión integral de residuos
17
No aprovechables y orgánicos
Los recoge el prestador del servicio público de aseo, que los lleva a disposición final.
Aprovechables
Se llevan al centro logístico asociado y de allí al gestor que los aprovecha (reciclaje).
Peligrosos
Los recoge un gestor con licencia y permisos: cortopunzantes y medicamentos vencidos.
Los residuos peligrosos solo se entregan a gestores autorizados. El gestor da un certificado de tratamiento o disposición final.
Notes: Cada corriente de residuos tiene su ruta externa. Los gestores y prestadores de cada centro de trabajo se registran en el Anexo 6.

## Slide 18
Entrega segura al gestor
Gestión HSEQ | Capacitación PGIRASA: gestión integral de residuos
18
1
Sella
Cierra el recipiente al llegar a ¾ de su capacidad y ponlo en bolsa roja.
2
Rotula
Anota la fecha de cierre o retiro.
3
Reemplaza
Instala de inmediato un recipiente nuevo con su fecha de apertura.
4
Pesa y registra
Pesa los residuos peligrosos y anota el peso en el Formato RH1.
5
Recibe el comprobante
Exige el comprobante de recolección del transportador.
6
Guarda el certificado
Conserva el certificado de tratamiento o disposición final.
Notes: Pasos de la entrega segura de cortopunzantes, medicamentos vencidos y residuos de contingencia. El peso se registra en el Formato RH1 y los soportes se conservan.

## Slide 19
Registros: ¿cuánto tiempo se guardan?
Gestión HSEQ | Capacitación PGIRASA: gestión integral de residuos
19
5
años
Certificados del gestor, comprobantes de recolección y Formato RH1
2
años
Resultados de las auditorías internas, con sus soportes y acciones
1
informe al año
Informe de la gestión interna para la Secretaría de Salud
Formato RH1: aquí se anotan los kilos de residuos, la entrega al gestor y los controles. Es la base para calcular los indicadores.
Notes: Tiempos de conservación de los registros: cinco años para certificados, comprobantes y Formato RH1; dos años para los resultados de auditorías. Además se presenta un informe anual de gestión interna.

## Slide 20
Si algo sale mal: planes de contingencia
Gestión HSEQ | Capacitación PGIRASA: gestión integral de residuos
20
Derrames o rupturas
Incendio
Falla en la recolección
Inundación
Sin agua
Sin energía y mayor generación
Se rompe un recipiente de cortopunzantes
• Aísla y señaliza el área
• Usa guantes resistentes
• Recoge con pinzas, nunca con las manos
• Deposítalos en un recipiente nuevo
• Limpia, desinfecta y registra
Los simulacros hacen parte de la capacitación: practicar ayuda a reaccionar a tiempo.
El plan cubre siete situaciones: recolección interrumpida, derrames, incendios, inundaciones, falta de agua, falta de energía y aumento de residuos.
Notes: El PGIRASA contempla siete contingencias. Ante la ruptura de un recipiente de cortopunzantes se sigue el paso a paso mostrado; nunca se recogen con las manos.

## Slide 21
Tu seguridad primero
Gestión HSEQ | Capacitación PGIRASA: gestión integral de residuos
21
Vacunación al día
Hepatitis B y tétanos para quien manipula residuos peligrosos.
Elementos de protección
Guantes y demás elementos definidos; mantenlos limpios.
Reglas básicas
No comas mientras manejas residuos y no trabajes con heridas abiertas.
Si te pinchas o cortas con un residuo
1. Lava con abundante agua y jabón. 2. Si fue en ojos o boca, enjuaga con abundante agua limpia.
3. Reporta el accidente de trabajo a tu jefe inmediato y al área de HSEQ.
Notes: Seguridad y salud en el trabajo en el manejo de residuos. Ante un accidente por pinchazo o corte, lavar, reportar a la ARL e informar al responsable.

## Slide 22
¿Cómo se hace seguimiento?
Gestión HSEQ | Capacitación PGIRASA: gestión integral de residuos
22
Cronograma anual
Cada centro formula su cronograma en el primer mes del año.
Auditorías internas
Revisan que se cumpla cada actividad del plan.
Capacitación
Se mide con la cobertura de personas capacitadas y las capacitaciones realizadas.
Informe anual
Se entrega a la Secretaría de Salud con capacitaciones, accidentes y contingencias.
Indicadores de capacitación: cobertura = personas capacitadas ÷ total de trabajadores; cumplimiento = capacitaciones realizadas ÷ programadas.
Notes: El seguimiento incluye cronograma anual, auditorías internas, indicadores de capacitación y de destinación de los residuos, y el informe anual a la autoridad sanitaria.

## Slide 23
PARTE 3
PUNTO SEGURO
Recepción de cortopunzantes de los pacientes.
Gestión HSEQ | Capacitación PGIRASA: gestión integral de residuos
23

## Slide 24
¿Por qué existe «Punto Seguro»?
Gestión HSEQ | Capacitación PGIRASA: gestión integral de residuos
24
La Resolución 591 de 2024 pide a quienes atienden pacientes crónicos o ambulatorios una estrategia para recibir sus cortopunzantes.
Dispensamos insulinas, jeringas, agujas y lancetas: recibimos lo que se usa.
1
Identificar
a los pacientes que usan cortopunzantes
2
Orientar
sobre el recipiente que deben usar
3
Recibir
los residuos en un punto fijo y seguro
4
Informar
las condiciones de entrega
5
Registrar
lo que se recibe
6
Gestionar
con un gestor autorizado
7
Educar
con campañas permanentes
Notes: La Resolución 591 de 2024 exige siete componentes para la estrategia de recepción de cortopunzantes de pacientes. Discolmets los cumple con la campaña Punto Seguro.

## Slide 25
Así deben entregar los pacientes
Gestión HSEQ | Capacitación PGIRASA: gestión integral de residuos
25
Botella rígida con rótulo
Una botella plástica con tapa, rotulada con la fecha de inicio.
Entrega a tiempo
Cuando esté llena hasta ¾ partes o antes de 2 meses.
No se aceptan
Bolsas, cajas ni frascos de vidrio.
¿Qué pueden entregar?
Lapiceros de insulina, jeringas, lancetas y agujas usadas.
Notes: Mensaje de la campaña Punto Seguro para los pacientes: entregar en una botella rígida rotulada con la fecha de inicio, cuando esté llena hasta tres cuartas partes o antes de dos meses. No se aceptan bolsas, cajas ni frascos de vidrio.

## Slide 26
Así recibimos los cortopunzantes
Gestión HSEQ | Capacitación PGIRASA: gestión integral de residuos
26
Usa guantes
Siempre al recibir el recipiente.
No lo abras
No manipules el contenido ni lo reutilices.
Verifica
Que esté sellado y rotulado.
Registra
Anota la recepción en el Formato RH1.
Guárdalo en el módulo
Deposítalo directamente en el módulo técnico.
Orienta
Si el envase no cumple, explica cómo entregarlo.
Notes: Condiciones de recepción: guantes, no abrir ni manipular el contenido, verificar sellado y rótulo, registrar en el Formato RH1 y depositar en el módulo técnico. Los recipientes recibidos se gestionan como residuo con riesgo biológico hasta entregarlos al gestor autorizado.

## Slide 27
Los anexos: la información de cada centro de trabajo
Gestión HSEQ | Capacitación PGIRASA: gestión integral de residuos
27
El PGIRASA es igual para todos; cada centro solo diligencia sus anexos.
1
Identificación del centro
2
Fuentes de generación y destino
3
Cuantificación y generador
4
Recipientes y puntos ecológicos
5
Unidades de almacenamiento
6
Gestión externa
7
Plano y rutas internas
8
Plan de contingencia
9
Capacitación y cronograma
10
Recepción de cortopunzantes
11
Informe anual
Cuando se abre un centro nuevo, se llenan primero estos anexos.
Notes: Los once anexos son el formato donde cada centro de trabajo consigna su información particular: identificación, fuentes, recipientes, almacenamiento, gestores, rutas, contingencias, capacitación, estrategia de cortopunzantes e informe anual.

## Slide 28
Mis compromisos con los residuos
Gestión HSEQ | Capacitación PGIRASA: gestión integral de residuos
28
Separo cada residuo en su caneca según el color
Lleno recipientes y bolsas solo hasta ¾
Rotulo las bolsas y los recipientes
No mezclo residuos peligrosos con otros
Uso guantes y elementos de protección
Registro cada entrega en el Formato RH1
Oriento a los pacientes sobre «Punto Seguro»
Reporto de inmediato derrames, pinchazos o fallas
Un buen manejo de residuos cuida a las personas y al ambiente.
Notes: Pedir a cada asistente que elija al menos dos compromisos y los comparta con su equipo.

## Slide 29
MUCHAS
GRACIAS
Gestión HSEQ | Discolmets
calidad@discolmets.com.co
29
Notes: Cierre y agradecimiento. Recordar que el PGIRASA completo está disponible para consulta en el Sistema de Gestión.